## Slide 1: Smart Box System
20.2.13 박기호 박기용

## Slide 2: 전체 시스템 흐름
시작
장치를 상자에 붙이기
상품등록(장치 설정,셋팅)
RAC 으로
상자 이동
RAC 등록(보관 시작)
출하
장치 초기화
끝
1.시작
이 장치는...
상품이 담겨 보관되는 상자에 장착합니다.
이 장치는 오래 보관되어 있는 상품이 있으면 관리자에게 알려주어 내용물이 출하시기를 놓치지 않도록 관리해주는 역할을 합니다.
그림1.장치의 처음 모습
(상자에 장착하기 전)

## Slide 3: 2.장치를 상자에 붙이기
장치를 상자에 붙인 후 보관창고로 이동하기 전에 장치를 설정하는 절차입니다.
새 상품은 센서 고유번호만 저장되어 있는 상태이며 설정을 할 때는 이 장치가 붙여질 상자가 담을 상품에 대한 정보와, 출하시기 위험수준, 센서 설정 값 등을 Master Key 장치를 통해 설정합니다.
그림2. 상자에 장착한 모습
(겉에서 보는 시선)
파란색: 장치의 일부
그림3.상자에 장착한 모습
(단면으로 보는 시선)
빨간색 원 : 보관될 상품
빨간색과 파란색 사각형 : 장치의 센서 부분
상자에 장치를 붙일 때는
화면이 붙어있는 부분은 겉에,
센서가 들어있는 부분은 속에 붙입니다.
그 두 부분은 끈으로 서로 연결되어 있습니다.
3.상품등록(장치 설정)
그림4. 장치를 설정하는 모습
초록색 : Master Key 장치

## Slide 4: 4.RAC으로 이동
RAC이란?? 보관 창고내에서 일종의 주소,
상품을 보관하는 보관 통입니다.
상품이 담긴 상자를 보관 창고 내로 넣고 나서, 꺼낼 때 상자의 위치를 모르면 찾기에 시간이 걸리고 복잡하므로 RAC 번호를 알면 바로 찾아 출고할 수 있습니다.
5.RAC 등록(보관 시작)
^그림5. RAC
왼쪽: RAC을 옆에서 본 입체도
오른쪽:RAC을 위에서 본 평면도
v그림6. RAC 속에 들어간 상자들
박스 정면으로 장치의 화면부분이 보입니다.
RAC 등록을 하면 관리자에게 출고해야 할 상자들의 위치를 알려주어 신속하게 상자들을 출고할 수 있게 됩니다.
RAC 등록을 하려면 장치의 LCD 화면을 터치해서 RAC 설정 부분으로 들어가 직접 상품이 담긴 상자가 있는 RAC의 번호(예:A-101)를 터치로 입력합니다.
RAC 등록 후에는 출고하기 전까지 보관하며 관리자에게 보관 시간과 위험 여부, 상자 내부 센서 값 등을 일정 기간 간격으로 보냅니다.

## Slide 5: 6. 출하 및 장치 초기화
출하를 할 때면 이 장치의 역할이 다 끝났기 때문에 장치를 상자에서 뗀 후 장치에서 출하처리 과정을 끝낸 뒤에 장치를 초기화하고 무선 충전 패드 위에 올려 놓습니다.
출하처리는
1. 장치의 LCD를 터치
2. 메뉴-출하처리로 가서
3. 출하 버튼을 터치하면 됩니다.

## Slide 6: 전체 시스템 구성요소
장치
(상자)
중계기
관리자 서버
또는
컴퓨터
MasterKey
packet
초기화 설정 값
초기화 설정 값
packet
자체 설정

## Slide 7: Packet 정보 흐름
장치
(상자)
중계기
관리자 서버
또는
컴퓨터
packet
packet
장치 ---> 중계기
중계기 ---> 서버
명령어 - 바이트 변환 표
RAC(RAC주소) - 0x01
Data(데이터전달) - 0x02
WAR(경고 상태) - 0x03
DGR(위험 상태) - 0x04
SHP(출고 메시지) - 0x05
RST(초기화 상태) - 0x06
STR(보관 시작) - 0x07
센서 - 바이트 변환 표
bt(베터리잔량) - 0x00
tp(온도) - 0x01
hu(습도) - 0x08
ll(大) - 0xD0
mm(中) - 0xD1
ss(小) - 0xD2
sbkk b000000001 75/…
1.rac_llAA(^mmV2(^ss0)) 2.dat_tp24.40^hu52.31
3.war_tp24.40^hu52.31
4.dgr_tp24.40^hu52.31
5.shp_tp24.40^hu52.31
6.rst_tp24.40^hu52.31
7.str_dt2020-02-21 19:20:15
ㄱ.RAC 등록 RAC ll “AA” mm ”V2”
ㄴ.데이터전달 DAT bt[75.0f]tp[24.4f]…
ㄷ.경고상태 WAR bt[75.0f]tp[24.4f]…
ㄹ.위험상태 DGR bt[75.0f]tp[24.4f]…
ㅁ.출하처리 SHP bt[75.0f]tp[24.4f]…
ㅂ.장치 재부팅 RST bt[75.0f]tp[24.4f]…
ㅅ.보관시작 STR TimeCode[8바이트]

## Slide 8: 초기화 작업 흐름
장치
(상자)
관리자 서버
또는
컴퓨터
MasterKey
초기화 설정 값
초기화 설정 값
순서 | 서버 | <-> | 관리 프로그램 | <-> | MasterKey | <-> | 장치
1 | 기본정보* | -> | 프로그램 내부 저장 |  |  |  | 
2 |  |  | 번호 저장 | <- | 전달 | <- | 고유번호
3 |  |  | 고유번호의 기본정보* | -> | 전달 | -> | 초기화(후 연결 끊음)
MasterKey 관리
프로그램
*기본정보 | 예)
상품명 | 키위
시작시간 | 2020-02-19 10:43:38
경고기간(분) | 5760
위험기간(분) | 7201
보관기간(분) | 10080
전송주기(초) | 43200
보정값 | TP^-5,HU^10
RAC정보 | A(LL) 1(MM) 2(SS)
APPKEY | sbkk00010003

## Slide 9: 마스터키 통신 프로그램
마스터키와 통신하여
센서를 초기화해주는 프로그램.
상태 표시
로그
마스터키 연결 여부
상품명 | 키위
시작시간 | 2020-02-13
보관기간 | 7
위험기간 | 5
23
개 남음
수동 설정 탭
▲
▼
=
1. 수동 설정 탭
- 센서 기초 정보
남은 센서 카운트(들어오는 것 바로 처리)
데이터 입력
연결 대기
카운터
1 감소,
데이터 송신
통신 종료
카운터
센서 연결이 들어오면
수동 설정
Api 쿼리,
저장
연결 대기
센서 검색,
데이터 전송(초기화)
통신 종료
센서 연결이 들어오면
자동 설정
2. 설정 탭(자동 설정)
마스터키 통신(COM포트, 자동검색 기능)
Api 쿼리, 데이터 관리(데이터 테이블)
COM1
COM 포트
연결
자동검색
●
192.168.0.100:2013/api/
Api 쿼리 주소
가져오기
√
자동으로 가져오기
데이터 데이블 열기
등록 : 534개
탭 1. 수동 설정 탭
탭 2. 설정 탭
카운터 0이면
작동하지 않는다.
연결 상태표시(노:ON)

## Slide 10: 마스터키 – SmartBoxDaemon 통신 규약
작동확인(자동검색 시 사용됨.)
  PC -> Masterkey : STX+e+ETX
  PC <- Masterkey : STX+ACK(06)+ETX
APPKEY 입력
  PC -> Masterkey : STX+AKY+ENQ+sbkk00010003+US(1F)+01+ETX
  PC <- Masterkey : STX+RTN+ENQ+AKY+US(1F)+01+ETX
이미지 입력(Product Bitmap Pictures)
  PC -> Masterkey : STX+PBP+ENQ+ (968 Byte bitmap Data) +US(1F)+01+ETX
  PC <- Masterkey : STX+RTN+ENQ+PBP+US(1F)+01+ETX
센서 접근 (컴퓨터 <- 마스터키)
  PC <- Masterkey : STX+NDT+ENQ+sbkkb000000001+US(1F)+01+ETX
데이터 전송 (컴퓨터 -> 마스터키)
  PC -> Masterkey : STX+NDT+ENQ+(Hex)LENGTH(4Byte)+hexCode(LEN*2 Byte)+US(1F)+01+ETX
  PC <- Masterkey : STX+RTN+ENQ+NDT+US(1F)+01(00)+ETX

## Slide 11: 장치를 대체해야 할 때 (2020/02/18)
장치 A를 교환해야 하는 상황이다.
교환 후에도 원래대로(설계대로 이어서) 진행돼야 한다.
ㄱ. 장치 A자리에 B를 대체한다.
1 . 장치 B를 A의 데이터로 초기화한다.
2 . 서버의 A의 SN으로 저장된 항목을 B의 것으로 바꾼다.
(서버가 B의 데이터도 인식할 수 있도록 해야 한다.)
과제1 . RAC번호 저장 문제
RAC에 저장하면 RAC메세지를 서버에 주게 되는데 그러면 데이터 ’시작시간’ 이 바뀌어
출하시간, 위험기간까지 모두 그만큼 밀리게 된다.
-> 재배치한다면 STA 신호를 보내지 않음. API 통해서 재배치 관련 작업 수행.